## Slide 1: Datalinklaag – LAN met switches

## Slide 2: Datalinklaag – ethernet v2
Functie:
  Bitstream (van de fysieke laag) indelen in frames
  Foutdetectie (geen correctie)
  Toegang bieden tot de link via het “ethernet v2” media access control protocol
  Ethernet v2 biedt geen betrouwbare bezorging
Ethernet v2 – structuur frame – p440-443

## Slide 3: Datalinklaag – ethernet v2
Adressering op de datalinklaag
  Gebeurd via MAC (media access control) adressen
  Ingebakken op de netwerkkaart (uniek voor iedere netwerkkaart)
  In hexadecimale notatie – 48 bit lang
Opbouw MAC adres
  Eerste 24 bit – fabrikant
  Laatste 24 bit – uniek nummer
  Voorbeeld (verschillende notatievormen)
    00-0C-6E-D2-11-E6
    00:0C:6E:D2:11:E6
    000C.6ED2.11E6

## Slide 4: Datalinklaag – ethernet v2
Wat indien een frame naar alle computers in het netwerk gestuurd dient te worden?
  broadcast mac adres gebruiken (FF:FF:FF:FF:FF:FF) als destination adres
  Opmerking:
    Verschil unicast versus broadcast

## Slide 5: Datalinklaag – ethernet v2
Waar wordt de datalinklaag geïmplementeerd? – p410
  Gebeurd via de netwerkkaart (NIC)
  Deels in hardware en deels in software

## Slide 6: Datalinklaag – switches
Datalinklaag switches – p446-449
  Herkennen ethernet frames
  Zijn transparant voor naar de hosts toe
  Forwarden en filteren
  Is zelflerend (maakt gebruik van een switchtabel)
  Heterogene links - Kunnen bvb 100 Mbps verbinden met 1 Gbps
  Maakt intern gebruik van buffers (om snelheden op te vangen)
  Zijn plug-and-play
  Werken full-duplex (gelijktijdig verzenden en ontvangen)
  Kunnen eventueel helpen bij het beheer van het netwerk (configureerbare switches – voor NET)

## Slide 7: Netwerklaag – IPv4/IPv6

## Slide 8: Netwerklaag – H4 en H5
Functie
  Verbindingsloze communicatie (connectionless)
  (Logische) host adressering (IPv4 en IPv6)
  Doorsturen van pakketten naar andere netwerken (forwarden/routeren) – zie routers

## Slide 9: Netwerklaag – IPv4
IPv4 – p312
  32 bit
  Groeperen in blokken van 8 bit
  Gescheiden door een “.”
  Blok omzetten in decimale notatie
  Bestaat uit een netwerkgedeelte en een host gedeelte
De verschillende klassen binnen IPv4
Unicast – broadcast - multicast

## Slide 10: Netwerklaag – IPv4
Subnetmasker
  Duidt het netwerkgedeelte aan van het IPv4 adres
  /8 of 255.0.0.0 voor klasse A
  /16 of 255.255.0.0 voor klasse B
  /24 of 255.255.255.0 voor klasse C

## Slide 11: Netwerklaag – IPv4
Private IPv4 netwerken
  1 Klasse A netwerk - 10.X.X.X
    10.0.0.0/8
  16 Klasse B netwerken - 172.16.X.X tot 172.31.X.X
    172.16.0.0/12
  256 Klasse C netwerken - 192.168.0.X tot 192.168.255.X
    192.168.0.0/16
  Worden NIET op het publieke Internet gebruikt.
Speciale IPv4 netwerken
  127.0.0.0/8 – loopback netwerk (127.0.0.1 – loopback adres)
  169.254.0.0/16 – link local netwerk

## Slide 12: Netwerklaag – IPv4
CDIR (Classless Inter-Domain Routing)
  Prefix notatie of “/” notatie
  Voor een klasse B is dit “/16” dus de eerste 16 bits stellen het netwerk voor (155.18.25.25/16)
  Subnetting – splitsen in subnetwerken (voorbeeld 192.168.1.0/26)
  Supernetting – netwerken groeperen (voorbeeld 192.168.0.0/16)

## Slide 13: Netwerklaag – IPv4
Splitsen in subnetten
  Voorbeeld 1: Splits het netwerk 211.77.20.0/24 in 8 subnetten
    Werkwijze zie les

## Slide 14: Netwerklaag – IPv4
IPv4 datagram – p308

## Slide 15: Netwerklaag – IPv4
Hoe IPv4 adressen instellen?
  Statisch / vast (zelf in te stellen)
  Dynamisch (via een DHCPv4-server) – p 319
    Dynamic host configuration protocol v4
    Gebruikt UDP op transportlaag
    Server - poort 67
    Client - poort 68
    4 stappen in broadcast

## Slide 16: Netwerklaag – IPv4
Koppeling datalinklaag – netwerklaag – p436
  Gebeurd door het ARP protocol (Address Resolution Protocol) – bevindt zich op de datalinklaag
  Werking enkel binnen eigen LAN (normale werking)
    Beide computers opstarten
    Computer A wil een IPv4 datagram versturen naar computer B
      Computer B’s MAC adres bevindt zich niet de arp-cache van computer A.
    Computer A broadcasts een ARP request pakket, met computer B's IPv4 adres
    Computer B ontvangt het ARP pakket en verstuurt vervolgens een ARP reply naar computer A (met zijn MAC adres) - unicast
    Computer A slaat de koppeling IPv4-MAC adres op in zijn ARP-cache tot dat de informatie vervalt
    De communicatie komt tot stand

## Slide 17: Netwerklaag – IPv4
  Werking enkel binnen eigen LAN (up to date houden van arp cache)
    Computer A heeft reeds de koppeling tussen het mac adres en het IPv4 adres van computer B in zijn arp cache
    Computer A unicast een ARP request packet naar computer B om te controleren of zijn cache nog up to date is.
    Computer B unicast een ARP reply terug om te zeggen dat er niets gewijzigd is of stuurt niets terug doordat computer A weet of hij de entry mag verwijderen of niet.

## Slide 18: Netwerklaag – IPv4
Internet Control Message Protocol v4 – p389
  ICMPv4 bericht zit in een IPv4 datagram
  echo request en echo reply
  Gebruikt door netwerkapparatuur om foutberichten te versturen
  Netwerkdiagnose tools zoals het “ping” en “tracert” commando
  De velden in ICMPv4 header zijn
    Type
    Code
    Checksum
    Identifier
    Sequence number

## Slide 19: Netwerklaag – IPv4
  De verschillende ICMPv4 types en codes

## Slide 20: Netwerklaag – IPv6
IPv6 – p326
  128 bit
  64 bit Prefix (Network ID)
  64 bit Interface Identifier (Host ID)
  Groeperen in blokken van 16 bit gescheiden door een “:”
  Omzetten in hexadecimale notatie
  Voorbeelden
    2001:0db8:0000:A30F:0000:0000:087C:F40B
    fdcc:99a7:a725:0001:82c1:6eff:fee5:3e1d

## Slide 21: Netwerklaag - IPv6
IPv6 datagram

## Slide 22: Netwerklaag - IPv6
Betekenis van de verschillende velden van een IPv6 datagram
  Version (4 bits) – hier 6h
  Traffic class (8 bits)
  Flow Label (20 bits) - nieuw veld
  Payload lengte in bytes (16 bits)
  Next Header (8 bits)
    06h – TCP - 6
    11h – UDP - 17
    3Ah – ICMPv6 - 58
  Hop Limit (8 bits)
  Source address (128 bits)
  Destination address (128 bits)
  Gegevensveld

## Slide 23: Netwerklaag - IPv4 versus IPv6 header